### MANUAL DE  USO Y MANTENIMIENTO DE PISCINAS

# Fig. 1 - COMPONENTES BASICOS DE  UNA PISCINA

## LEYENDA

1 – PISCINA

2 – ELECTROBOMBA

3 – FILTRO

4 – SKIMMERS

5 – SUMIDERO DE FONDO

6 – BOQUILLA TOMA DE LIMPIEZA

7 – RETORNO BOQUILLAS DE IMPULSION

8 – PROYECTORES

9 – CUADRO CONJUNTO MANDO-ILUMINACION

#### COMPONENTES Y FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO

La filtración es el proceso para la retención y eliminación de las impurezas contenidas en el agua. El sistema de depuración de agua de una piscina se compone de una serie de elementos (accesorios empotrados en el vaso de la piscina y equipo ubicado en la sala de máquinas) para lograr dicho fin.

A continuación se describen brevemente algunos de ellos (ver fig. 1):

* El filtro.  Contiene las arenas siliceas a través de las cuales circula el agua y en las que se queda retenida la suciedad. Generalmente están construidos en poliester y fibra de vidrio y son capaces de soportar presiones de hasta 2 kg/cm2.

# Fig. 2 – Detalle de un filtro

En su interior lleva un distribuidor superior de agua ( D ) y un colector inferior ( C ) de recogida de agua filtrada En su exterior tiene una boca superior o tapa donde localizamos un purgador para eliminar el aire y un manómetro para controlar la presión de trabajo. También tiene dos orificios para el acoplamiento de la válvula selectora.

La válvula selectora. Es la que, con sus diversas posiciones, nos permitirá distribuir el agua a las distintas funciones de filtración, lavado, desagüe, etc. Para el cambio de función siempre se operará con el motor parado y presionando fuertemente el mango (actuando como un embrague) y luego tirando hacia la posición deseada. También dispone de un visor con cristal transparente junto a la salida de agua del desagüe. Por dicho visor se comprueba la salida de agua sucia cuando se efectua el lavado de las arenas del filtro.

*  La electrobomba. Dentro del equipo de filtración es la unidad fundamental. Aspira el agua de skimmers y sumidero de fondo y la retorna una vez filtrada a través de las boquillas de impulsión. Se compone del motor y el prefiltro, que en su interior retendrá los objetos de mayor tamaño, impidiendo que lleguen a la bomba y perturben su funcionamiento.

##### Fig. 3. Detalle de la electrobomba

* El sumidero de fondo, que sirve para la filtración de la masa de agua y vaciado de la misma.

* Los skimmers, que limpian la superficie del agua de todo lo flotante, impidiendo además que la suciedad profundice en la piscina. Un cesto en su interior impide que las hojas lleguen al prefiltro de la motobomba.

* Las boquillas de impulsión, que se encargan de retornar el agua ya limpia por el filtro a la piscina.

* La boquilla de limpieza, donde se conectará el equipo limpiafondos, ya sea manual o automático.

###### FILTRACION

Se trata de la posición en la que piscina va a trabajar de forma habitual y en la que la suciedad es recogida por las arenas del filtro. La apertura de las válvulas del colector de aspiración de fondo y skimmers será más o menos según deseemos aspirar más para una limpieza en superficie (skimmers), o más para una limpieza de fondo (sumidero). Esto queda a elección del usuario y de la situación o calidad del agua en cada momento del ciclo filtrado.

Fig. 4. Posición de las llaves en filtración

Los tiempos de funcionamiento se pueden dividir en dos grupos. Por ejemplo, unas horas por las mañanas y otras por la noche. No hay reglas precisas y depende del criterio y circunstancias de cada usuario. En verano se aconseja un uso diario de unas 6 horas mientras en invierno es suficiente con 2 o 3 horas.

###### LAVADO DEL FILTRO

Cuando comprobemos que el manómetro para control de la presión de trabajo que hay en el filtro marca por encima de 1,5 kg de presión, se hará necesario realizar esta operación. Los pasos a seguir son los siguientes:

- Una vez parado el motor, invertiremos el sentido de circulación del agua poniendo la válvula selectora en posición de Lavado y abriremos la llave de Desagüe.

- Cuando demos marcha al motor, el agua entrará por los colectores inferiores del filtro desprendiendo la suciedad retenida por la arena y que recogida por el distribuidor superior vuelve a la selectora y de allí al desagüe general. Por el visor del cristal de la válvula selectora observaremos el paso del agua y cuando ya fluya limpia (generalmente de 3 a 4 minutos) pararemos nuevamente el motor y pasaremos el mando de la selectora a Enjuague.

- Accionaremos el motor durante unos 30 segundos para que se compacte el esponjamiento sufrido por las arenas durante el Lavado.

- Una vez terminado el proceso devolveremos todas las llaves a su posición habitual y repondremos toda el agua que se halla podido perder durante el mismo (el nivel óptimo se encuentra en mitad de los skimmers).

##### Fig. 5. Posición de las llaves durante el Lavado

###### LIMPIEZA DEL PREFILTRO DE LA MOTOBOMBA

En el prefiltro de la motobomba suelen acumularse hojas y partículas de gran tamaño que son necesarias limpiar. Para extraer el cestillo del prefiltro se han de seguir los siguientes pasos:

- Con el motor parado, llevar la válvula selectora a la posición de Cerrado y cerrar todas las demás llaves del equipo.

- Soltar la tapa del prefiltro, extraer el cesto y limpiarlo bajo un grifo de agua, nunca golpearlo para evitar su deterioro.

- Colocar nuevamente el cesto en su lugar, cerrar bien la tapa y devolver todas las llaves a su posición habitual.

##### Fig. 6. Posición de las llaves para la apertura del prefiltro

###### UTILIZACION DEL LIMPIAFONDOS

Para limpieza del fondo de la piscina utilizaremos un equipo limpiafondos, bien manual o automático, cuyo cometido será eliminar la suciedad depositada en el suelo y medias cañas. Tanto el limpiafondos manual como el automático siguen el mismo proceso de conexión. Los pasos a seguir son los siguientes:

- En la piscina, desenroscar el tapón de la toma de limpieza e introducir la manguera con el carro. Hay que procurar que la manguera no coja aire, para ello se deberá ir sumergiendo verticalmente en el agua para que ella misma se vaya llenando. Una vez introducida completamente , enchufar en la boquilla.

- En la sala de máquinas y con el motor parado,  procederemos a abrir la llave que controla la Toma de limpieza y cerraremos las llaves de Sumidero y skimmers. La válvula de 6 vías que controla el filtro deberá mantenerse en la posición de Filtración.

- Una vez accionado el motor comenzará el proceso de limpieza. En caso de tratarse de un carro limpiafondos automático, tipo robot, el mismo irá recorriendo el suelo de la piscina por su cuenta, pero si se trata de un limpiafondos manual seremos nosotros mismos los que, con ayuda de la pértiga, deberemos encargarnos de moverlo. Para ello procuraremos arrastrarlo despacio, evitando que se remueva la suciedad del fondo. Si durante el proceso de limpieza notamos que el carro se agarra al suelo y le cuesta ser movido, abriremos ligeramente, en la sala de máquinas, la llave que controla el Sumidero de fondo.

- Una vez finalizado el proceso devolveremos todas las llaves a su posición habitual.

Fig. 7. Posición de las llaves durante la limpieza

En caso de fondos muy sucios o después de haber realizado una floculación del agua, para evitar  que la suciedad llegue al filtro pondremos la válvula selectora  en posición de Desagüe y, de ese modo, la suciedad que vayamos aspirando la mandamos directamente al Desagüe sin pasar por el filtro.

##### Fig. 8. Posición de las llaves durante la limpieza por Desagüe

###### VACIADO DE LA PISCINA

La piscina siempre tiene que estar llena, tanto en invierno como en verano. Dejarla vacía durante largos períodos no es recomendable ya que el vaso de hormigón puede sufrir daños. No obstante cuando se deba vaciar la misma se deberán seguir los siguientes pasos:

- En la sala de máquinas y con el motor parado, situar la válvula de 6 vías en posición de Desagüe y abrir las llaves de Sumidero y Desagüe. El resto de llaves deberán quedar cerradas.

- Una vez accionado el motor comenzará el vaciado el cual deberemos ir vigilando ya que cuando la piscina se quede sin agua deberemos parar el motor para evitar que este aspire en seco y se queme.

##### Fig. 9.  Posición de las llaves durante el Vaciado

OPERACIONES A REALIZAR SEMANALMENTE

- Limpiar cestillos de los skimmers.

- Limpiar cestillo del prefiltro de la motobomba.

- Cepillado de las paredes de la piscina.

- Limpieza del fondo de la piscina mediante el carro limpiafondos.

- Comprobar la presión de trabajo del filtro y si esta supera los 1,5 kg/cm2, realizar un lavado.

- Comprobación de los niveles de cloro y pH en el agua y ajustar si fuera preciso.

- Adición de antialgas.

- Reponer el nivel de agua perdido por la evaporación hasta mitad de los skimmers.

TRATAMIENTO QUIMICO DEL AGUA

En el mercado existen gran variedad de productos químicos destinados a  mantener limpia el agua de las piscinas (cloro, ozono, sales, oxígeno, etc.). Dado que no disponemos de espacio suficiente para extendernos comentando cada uno de ellos, únicamente comentaremos el sistema más económico y habitual del mercado: el cloro.

No obstante es aconsejable que siempre consulte a su distribuidor oficial. Él le podrá asesorarle mejor sobre la cantidad y producto necesario para cada situación.

El tratamiento con cloro requiere la adición de los siguientes productos periódicamente a su piscina:

- El cloro, el cual puede ser líquido, granulado, polvo o pastillas. Es indiferente el tipo que utilice. Cabe señalar que el cloro líquido y polvo son de acción rápida, ya que se mezclan rápidamente con el agua, mientras que el cloro granulado y en pastillas son de acción lenta puesto que tardan más tiempo en disolverse. En especial, el cloro en pastillas, es aconsajable que siempre halla una o dos de ellas en cada cestillo de los skimmers.

- Los correctores de pH que pueden ser de dos tipos: pH+ o pH-. El primero crea una reacción alcalina incrementando el pH, mientras el segundo crea una reacción ácida invirtiendo dicho resultado.

- Los antialgas, para evitar que proliferen bacterias y algas.

Existen también unos envases de triple acción que combinan los 3 productos.

TEST DE CONTROL DEL AGUA

Para determinar la dosificación necesaria de cada producto es necesario realizar diariamente un análisis con el que establecer sus propiedades.

Existen en el mercado unos estuches preparados para la fácil determinación del contenido en cloro y pH en las piscinas. Las técnicas para su determinación son como sigue:

- Test de cloro.

- Llenar hasta la señal el tubo marcado CL con agua tomada de la piscina.

- Añadir 5 gotas de Ortotolidina.

- Tapar e invertir el tubo varias veces para mezclar bien.

- Esperar 10 seg y comparar el color amarillo desarrollado con la escala adjunta que lleva marcadas las p.p.m. (partes por millón). La cantidad de cloro correcta está entre 1 y 1,5 p.p.m.

- Test de pH.

- Llenar hasta la señal el tubo marcado pH con agua tomada de la piscina.

- Añadir 5 gotas de solución de rojo de Fenol.

- Tapar e invertir el tubo varias veces para mezclar bien.

- Comparar el color con la escala adjunta. El pH correcto estará entre 7,2 y 7,6.

Una vez comprobados ambos niveles dosificaremos con pH+, pH- o cloro según las instrucciones dadas por el laboratorio químico que elabora cada producto. También es aconsejable la adición semanal de antialgas, sobre todo en verano, para evitar su posible proliferación.

PROBLEMAS DEL AGUA

| EFECTO | MOTIVO | SOLUCION POSIBLE |
| --- | --- | --- |
| Agua turbia persistente | PH elevado | Ajustar pH a 7,2 y doblar tiempo de filtración |
| Agua lechosa | Precipitación de cal | Ajustar pH a 7,2 y flocular |
| Manchas oscuras | Colonias de algas | Utilizar antialgas |
| Irritación en ojos y piel | PH incorrecto | Corregir pH a 7,2 |
| Agua turbia tras tormentas | Producto químico insuficiente | Adición de cloro y antialgas y doblar tiempo de filtración |